FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro pn. „Uzupełnienie ubytków ziemi i zabezpieczenie skarp grobli stawów oraz rowu opaskowego R-1 przed szkodliwą działalnością bobrów”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 
29-100 Włoszczowa.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Uzupełnienie ubytków ziemi i zabezpieczenie skarp grobli stawów oraz rowu opaskowego R-1 przed szkodliwą działalnością bobrów”

Zakres prac obejmuje:

1) Zabezpieczenie skarpy rowu opaskowego R-1 na obiekcie wodnym Klekot siatką zabezpieczającą (siatka ocynkowana wys. 1,5m, grubość 3mm, rozmiar oczka 
58-60mmx58-60mm) na odcinku 300 mb od strony stawów rybnych. Siatkę rozwijać po skarpie w sposób umożliwiający przysypanie ziemią na głębokość 30 cm. Końce siatki przybić kotwami w ilości jeden kołek na 1m2 siatki.

2) Zabezpieczenie grobli stawów rybnych nr 1,2,3 na obiekcie wodnym Klekot siatką zabezpieczająca (siatka ocynkowana wys. 1,5m, grubość 3mm, rozmiar oczka 58-60mmx58-60mm) na łącznej długości 900 mb. Pracę rozpocząć od wykoszenia porostów 
i wyplantowania grobli odwodnej w miejscu położenia siatki. Następnie siatkę rozwijać po grobli w sposób umożliwiający przysypanie ziemią na głębokość 30 cm. Końce siatki przybić kotwami w ilości jeden kołek na 1 m2 siatki. W przypadku dużej ilości wody siatkę rozwinąć 50 cm po dnie przybić szpilkami pod wodą co 20 cm. Do przybijania szpilek poniżej poziomu wody można zastosować paliki drewniane. Ze względu na prace na grobli stawów do transportu materiałów należy stosować maszyny o małym tonażu aby nie uszkodzić korony grobli.

3) Dowiezienie ziemi w zagłębienia i w miejsca ubytków po norach groblowych na groblach pomiędzy stawami. Nory bobrowe rozkopać do gruntu stałego i zasypywać warstwowo zagęszczając.

- Termin rozpoczęcia prac:   22.10.2015 r.

- Termin zakończenia prac:  22.12.2015 r.

- Warunki płatności: przedstawione w § 6 projektu umowy na wykonanie w/w zadania.

- Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się bezwzględnie z miejscami, których dotyczy wykonanie przedmiotu zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność 
i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu propozycji do wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 
z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

- Osoba upoważniona do kontaktów i uzgodnień w trakcie prowadzonych prac: Tomasz Strączyński – podinspektor w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 041 39 42 669 wew. 114, Michał Ślęzak - Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 041 39 42 669 wew. 116.

7. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

8. Wykonawca podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia, obejmującą wszystkie nakłady na jego realizację.

III. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………………...

Adres ……………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto   …………………………………….. zł,

podatek VAT ………………………………….. zł,

cenę brutto …………………………………….. zł,

słownie brutto …………………………………………………………………… złotych

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

3. Oświadczam, iż akceptuję projekt umowy na wykonanie zadania pn. „Uzupełnienie ubytków ziemi i zabezpieczenie skarp grobli stawów oraz rowu opaskowego R-1 przed szkodliwą działalnością bobrów” i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych na wzorze umowy.

4. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

6. Zobowiązuję się przed podpisaniem umowy doręczyć: w przypadku osób prawnych należy doręczyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, w przypadku osób fizycznych aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument winien zostać złożony w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

………………………,  …………………2015 r.                         ………..………………………………

Miejscowość,      data                  Podpis osoby uprawnionej

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 
pn. „Konserwacja i odmulenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Wiejskiej we Włoszczowie”

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 
29-100 Włoszczowa.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Konserwacja i odmulenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Wiejskiej we Włoszczowie”

Zakres prac obejmuje:

- odmulenie koparko-odmularką rowu przydrożnego przy ul. Wiejskiej we Włoszczowie na odcinku 830 mb, grubość warstwy odmulanej 30 cm.

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych na długości 247 mb przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3.

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych na długości 148 mb przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/2.

- usunięcie powstałego urobku z odmulenia dna rowu oraz oczyszczonych z namułu przepustów.

Prace należy wykonać zgodnie z:   .

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409 
ze. zm.),

- ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r., poz.469)

2.  Termin rozpoczęcia prac: 25.05.2015 r.

- Termin zakończenia prac:  20.07.2015 r.

- Warunki płatności: przedstawione w § 6 wzoru umowy na wykonanie w/w zadania.

5. Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się bezwzględnie z miejscami, których dotyczy wykonanie przedmiotu zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność 
i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu propozycji do wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

6. Osoba upoważniona do kontaktów i uzgodnień w trakcie prowadzonych prac: Tomasz Strączyński – podinspektor w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 041 39 42 669 wew. 114.

7. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

8. Wykonawca podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia, obejmującą wszystkie nakłady na jego realizację. Cena oferty wynika z kosztorysu  Wykonawcy, sporządzonego na podstawie  przedmiaru robót i cen jednostkowych oraz pozostałych wskaźników cenotwórczych jak: koszty pośrednie, zysk. Wykonawca przedstawi kosztorys wraz z formularzem ofertowym.

III. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………………...

Adres ……………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto   …………………………………….. zł,

podatek VAT ………………………………….. zł,

cenę brutto …………………………………….. zł,

słownie brutto …………………………………………………………………… złotych

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

3. Oświadczam, iż akceptuję projekt umowy na wykonanie zadania pn. „Konserwacja 
i odmulenie rowu przydrożnego wraz z przepustami przy ulicy Wiejskiej we Włoszczowie”
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych na wzorze umowy.

………………………,  …………………2015 r.                         ………..………………………………

Miejscowość, data                                     Podpis osoby uprawnionej